|  | Утверждены приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от "____"_______________ г. №______ |
| --- | --- |

Технические условия

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части полной переработки и (или) утилизации барды на очистных сооружениях

## 1. Настоящие Технические условия определяют требования к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части полной переработки и (или) утилизации барды (основного отхода спиртового производства, представляющего собой жидкий остаток, образующийся в результате перегонки зрелой бражки, содержащий нерастворимую часть исходного зернового сырья и дрожжевую биомассу), которая является неотъемлемой частью производства этилового спирта из зернового сырья.

2. Результатом процесса полной переработки барды является кормовая продукция спиртового производства длительного хранения, имеющая срок годности не менее шести месяцев и предназначенная для кормления сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей, соответствующая требованиям Технического регламента "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 132 "Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 11, ст. 1221) (далее – технический регламент), а именно:

1) кормовая сухая барда, имеющая показатели, приведенные в приложении 1 к настоящим Техническим условиям;

2) кормовые дрожжи, имеющие показатели, приведенные в приложении 2 к настоящим Техническим условиям;

3) кормовые премиксы, имеющие показатели, приведенные в приложении 3 к настоящим Техническим условиям;

4) кормовые смеси, имеющие показатели, приведенные в приложении 4 к настоящим Техническим условиям.

3. Утилизация барды осуществляется путем обработки части барды в виде жидкого остатка, оставшегося после ее переработки в продукты, указанные в пункте 2 настоящих Технических условий, различными технологическими методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду с получением активного ила, органических удобрений на его основе, биогаза и сточных вод, очищенных до санитарно-эпидемиологических нормативов, предъявляемых к сточным водам при сбросе их в водоемы соответствующей категории.

4. Технологические операции получения кормовой продукции спиртового производства и (или) утилизации барды на очистных сооружениях включаются в программу производственного контроля.

5. Полная переработка и (или) утилизация барды осуществляется с соблюдением следующих условий:

1) соответствия процессов полной переработки барды и кормовой продукции спиртового производства техническим документам (технологической инструкции, производственно-технологическому регламенту, техническим условиям, национальным стандартам);

2) использования технологического оборудования, имеющего производительность (с учетом оборачиваемости емкостного оборудования) согласно паспорту на оборудование, позволяющего переработать весь объем барды при условии стопроцентного использования производственной мощности по выпуску этилового спирта;

3) исключения образования новых отходов (стоков) либо их утилизация и очистка на очистных сооружениях соответствующей производительности до санитарно-эпидемиологических нормативов, предъявляемых к сточным водам при сбросе в водоемы соответствующей категории.

6. Для получения кормовой продукции спиртового производства длительного хранения используется технологическое оборудование соответствующее требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 38, ст. 4505; 2010, № 43, ст. 5511; 2011, № 14, ст. 1930), а именно:

1) для кормовой сухой барды используется:

а) емкостное оборудование;

б) оборудование для отделения дисперсной фазы барды;

в) выпарное оборудование;

г) оборудование для высушивания барды;

2) для кормовых дрожжей используется:

а) емкостное оборудование;

б) аппараты чистой культуры дрожжей;

в) дрожжерастильный аппарат;

г) термолизаторы;

д) оборудование для аэрации;

е) вакуум-выпарная установка;

ж) оборудование для высушивания кормовых дрожжей;

з) блок газоочистки.

3) для кормовых премиксов используется оборудование, перечисленное в подпункте 1 настоящего пункта и миксер;

4) для кормовых смесей используется оборудование, перечисленное в подпункте 1 настоящего пункта и гранулятор.

7. Для утилизации барды с образованием активного ила и биогаза используются очистные сооружения и технологическое оборудование:

1) для активного ила:

а) емкостное оборудование;

б) анаэробные биореакторы;

в) биотенки;

г) эрлифтный аэратор;

д) биореактор;

е) отстойники первичной и вторичной ступени;

ж) аэротенки-смесители первой и второй ступени;

з) гравийно-песчаные фильтры;

и) илоуплотнитель;

к) стабилизатор-уплотнитель аэробный;

л) дегельминтизатор;

м) станции биогенных веществ и обеззараживающих реагентов с насосами;

н) накопитель обезвреженных осадков;

о) газовые свечи для предотвращения сброса избыточного метана в атмосферу;

2) для биогаза:

а) емкостное оборудование;

б) биореактор;

в) газгольдер;

г) газовая система;

д) когенерационный блок;

е) аварийная факельная горелка и система безопасности.

8. В целях подтверждения готовности производства к осуществлению полной переработки и (или) утилизации барды на очистных сооружениях предприятие имеет следующие документы:

1) технические документы (в части полной переработки и (или) утилизации барды на очистных сооружениях) с указанием наименования установленного оборудования и его производительности (оборачиваемости);

2) технические документы (стандарты организаций, технические условия) на кормовую продукцию спиртового производства длительного хранения и документы, подтверждающие её соответствие требованиям технического регламента;

3) акт ввода в эксплуатацию цеха (участка) по полной переработке и (или) утилизации барды на очистных сооружениях;

4) документы, подтверждающие соответствие технологического оборудования требованиям безопасности;

5) документы, подтверждающие право пользования водными объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

6) документ, подтверждающий техническую компетентность (аккредитацию) лаборатории химического и технологического контроля производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части полной переработки и (или) утилизации барды, или копия договора с такой лабораторией на проведение указанного контроля;

7) заключения специально уполномоченных государственных органов о соответствии технологических процессов переработки и (или) утилизации барды требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 167, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801, № 29, ст. 3418, № 30, ст. 3616, № 44, ст. 4984, № 52, ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969) и Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21, № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002, № 31, ст. 4196);

8) документ, подтверждающий учет технологического оборудования для переработки и (или) утилизации барды в качестве основных средств в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 48, ст. 5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13 ст. 1179; 2003, № 1 ст. 2,  6, № 2 ст. 160, № 22, ст. 2066, № 27 ст. 2700; 2006 № 45, ст. 4635; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4178, № 40, ст. 4969).

_____________