Утверждены

приказом Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

от	№

Требования

к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом

режиме движения, которыми оснащаются транспортные средства,

осуществляющие перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового

спирта более 25 процентов объёма готовой продукции

I.       Общие положения

- Требования к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения, которыми оснащаются транспортные средства, осуществляющие перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции распространяются -на оборудование устанавливаемое в специальных цистернах (далее - автоцистерна), предназначенных для перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (далее - продукции).

- Перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, осуществляемые автомобильным транспортом, допускаются только при условии оснащения автоцистерн специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которыми оснащаются транспортные средства, осуществляющие перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (далее -

оборудование), которые в автоматическом режиме, передают информацию в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации (далее - система).

Формат    информации,     передаваемой    в     систему,    утверждается Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

1.1.1  Оборудование,       устанавливаемое	на	автоцистернах,

осуществляющих перевозку спирта должно соответствовать требованиям ГОСТ 51330.0-99, ГОСТ 51330.10-99.

1.1.2 Оборудование,    устанавливаемое    на    автоцистернах,    должно соответствовать следующим требованиям надёжности:

а)	срок службы, установленный производителем оборудования, должен
быть не менее 10 лет;

б)	средняя наработка на отказ - не менее 10000 ч.;

в)	гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 2 лет.

1.2 Оборудование автоцистерн для учета перевозок продукции подразделяется на:

а)	бортовое навигационно-связное оборудование;

б)	бортовой комплекс аппаратуры, обеспечивающей учет и сохранность
перевозимой продукции.

Бортовое навигационно-связное оборудование устанавливается непосредственно на автоцистерне и используется для сбора навигационной и телематической информации, сбора информации от бортового комплекса аппаратуры, а так же для её регулярной передачи по сетям связи Интернет в систему.

1.2.1. Устанавливаемые на автоцистерне бортовое навигационно-связное оборудование в своем составе должно иметь следующий набор основных функциональных модулей:

а) бортовой контроллер;

б)	энергонезависимая память для записи и хранения навигационных и
других данных;

в)	модем для приема/передачи данных с системой стандарта
GSM/1800/1900/850 Mh;

г)	спутниковый навигационный приемник систем ГЛОНАСС/GPS;

д)	ГЛОНАСС/GPS антенна.

- Допускается интегрирование энергонезависимой памяти, спутникового навигационного приемника и модема для приема/передачи данных в контроллер.

- Бортовое навигационно-связное оборудование должно иметь вандалозащищенный корпус.

- Бортовое навигационно-связное оборудование должно функционировать как от стационарной бортовой электросети, так и от дополнительных источников электропитания, обеспечивающих автономную работу оборудования, а именно:

а)	обеспечивать автоматическое переключение питания на внутренний
аккумулятор в случае отключения внешнего питающего напряжения;

б)	обеспечивать автоматическое переключение питания с внутреннего
аккумулятора в случае восстановления внешнего питающего напряжения;

в)	обеспечивать защиту внутреннего аккумулятора от разряда ниже
допустимого, а так же обеспечивать передачу признака разряда аккумулятора
при его разряде свыше 80% от номинального уровня.

При работе от бортовой сети электропитания, дополнительные источники электропитания должны подзаряжаться от бортовой электросети транспортного средства с подключением к штатной колодке для подключения дополнительных потребителей.

1,2.5. Устанавливаемое на автоцистернах бортовое навигационно-связное оборудование выполняет следующие основные функции по контролю движения и учету перевозимой продукции:

а)	определение текущего местоположения транспортного средства по
данным спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS;

б)	запись и хранение навигационных данных и данных от оборудования
учета и сохранности перевозимой продукции в энергонезависимой памяти;

в)	передачу данных спутниковой навигации с заданной
периодичностью (в диапазоне от 5 минут до 24 часов) на телематический
сервер системы;

г)	запись данных о состоянии бортового навигационного оборудования
и комплекса бортовой аппаратуры, а так же выдаваемых ими параметров в
энергонезависимую память прибора при потере сигнала сотовой сети с
последующей автоматической передачей записанной информации на сервер
системы;

д)	обмен данными по протоколу GPRS TCP/IP в зоне покрытия сотовой
связи;

е)	сбор, накопление и передача данных от бортового комплекса
аппаратуры учета и сохранности перевозимой продукции;

ж)	прием, накопление и передача данных о состоянии аккумуляторов,
обеспечивающих работоспособность бортового навигационно-связного
оборудования и бортового комплекса аппаратуры, обеспечивающей учет и
сохранность перевозимой продукции.

1.2.6. Устанавливаемые на автоцистернах бортовое навигационно-связное оборудование должно иметь следующие основные технические характеристики:

а)	объем основной энергонезависимой памяти должен обеспечивать
запись и хранение информации не менее 200 000 событий;

б)	цифровые входы для подключения к бортовым узлам и агрегатам, к
бортовому комплексу оборудования (датчики уровня и др.) должны
использовать любой из интерфейсов шины RS-485, RS-232;

в)	напряжение питания бортового навигационно-связного
оборудования должно функционировать в пределах от 12 до 36 В;

г) предусматривать хранение ключевой информации.

1.2.7. В    спутниковом    навигационном    приемнике    ГЛOHACС/GPS

должен     использоваться     протокол     обмена    данными,    утвержденный Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

1.2.8. Бортовое навигационно-связное оборудование размещается в технологическом отсеке автоцистерны.

1.3 Бортовой комплекс аппаратуры, обеспечивающей учет и сохранность перевозимой продукции, должен состоять из цифровых датчиков и выполнять следующие основные функции:

а)	получение данных о наличии в автоцистерне перевозимой
продукции, в т. ч. в разрезе каждого отсека автоцистерны (уровне
наполнения каждого отсека), в случае если автоцистерна имеет несколько
отделений и передачу этой информации на контроллер;

б)	получение данных о положении крышки люка каждого отсека и
передачу этой информации на контроллер.

1.3.1. Монтаж бортового комплекса аппаратуры осуществляется на автоцистерне в соответствии с рекомендациями производителя автоцистерн и производителя аппаратуры.

II.      Общие технические требования к оборудованию:

- Контроллер должен обеспечить опрос бортового комплекса аппаратуры с заданной периодичностью (в диапазоне от 5 секунд до 24 часов), осуществлять обработку сигналов от бортового комплекса аппаратуры и запись цифровых данных в энергонезависимой памяти с привязкой времени и координат местонахождения транспортного средства.

- Бортовое навигационно-связное оборудование должно предоставлять	возможность	пломбировки	для	контроля несанкционированного доступа.

- Бортовое навигационно-связное оборудование должно иметь пыле-влагозащищенное исполнение, а наружные поверхности должны иметь покрытия, стойкие к воздействию окружающей среды.

- Бортовое навигационно-связное оборудование и бортовой комплекс аппаратуры, обеспечивающей учет и сохранность перевозимой продукции, должны быть предназначены для работы во взрывоопасных зонах и иметь соответствующие на это разрешения.

- Бортовое навигационно-связное оборудование и бортовой комплекс аппаратуры, обеспечивающей учет и сохранность перевозимой продукции должны быть предназначены для работы в диапазонах температур от минус 50° до плюс 75°С.

- Бортовое навигационно-связное оборудование и бортовой комплекс аппаратуры при выходе на линию должно быть в исправном состоянии.

- Бортовое навигационно-связное оборудование	должно осуществлять передачу сведений о перевозках продукции в виде, исключающем несанкционированный доступ к ним.

- Работоспособности	бортового	навигационно-связного оборудования и бортового комплекса аппаратуры обеспечивается организацией, их эксплуатирующей.

- Периодичность проведения технического обслуживания бортового навигационно-связного оборудования и бортового комплекса аппаратуры, установленного на автоцистерне, должна осуществляться в сроки и в соответствии с требованиями производителя оборудования.