Утверждены

приказом Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

от                                            №

Требования

к транспортным средствам для учета объёма перевозок этилового спирта

(в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой

продукции

- Требования к транспортным средствам для учета объёма перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции распространяются на автомобильные транспортные средства, предназначенные для перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (далее -продукции).

- Перевозки продукции автомобильным транспортом осуществляются в специальных цистернах (далее - автоцистерна).

- Автоцистерна - транспортное средство, представляющее из себя ёмкость для транспортировки и (или) кратковременного хранения продукции.

- Автоцистерны, с использованием которых осуществляется перевозка продукции, должны соответствовать техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 38, ст. 4475, 2010, N 38, ст. 4828, 2011, N 42, ст. 5922).

- Автоцистерны должны сохранять полную вместимость в течение межповерочных интервалов в пределах указанных погрешностей:

а)	±2% - для автоцистерн вместимостью до 2м3;

б)	±1,6% - для автоцистерн вместимостью от 2м3 до 4м3;
              в) ±1.25% - для автоцистерн вместимостью свыше 6м3.

г) ±1,0% - для автоцистерн вместимостью свыше 6м3.

6.   Автоцистерны должны  быть  оснащены  оборудованием для учета объёма перевозок продукции.

7.   Оборудование   для   учета   объёма   перевозок   продукции   должно

располагаться в специальном технологическом отсеке автоцистерны или ином месте автоцистерны приспособленном для установки оборудования.

8.   При несоблюдении вышеизложенных требований транспортирование продукции запрещается.