# Приложение к

приказу Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

от "__" _________ 20__ г. № ___

ПОРЯДОК

ОСНАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМА БЕЗВОДНОГО

ЭТИЛОВОГО СПИРТА В ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Основное технологическое оборудование организаций, осуществляющих производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - организации), оснащается (включая монтаж, установку программных средств, проведение пусконаладочных работ и подключение к единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного этилового спирта в готовой продукции, объема готовой продукции (далее - средства измерения) в местах, обеспечивающих возможность и достоверность измерения и учета показателей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 396 "О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 27, ст. 2941, 2007, № 43, ст. 5211,  2009, № 4, ст. 505, 2010, № 12 ст. 1335, 2012, № 11, ст. 1299), а также прекращение подачи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в случае остановки средства измерения или переключение на резервное средство измерения в случае непрерывной подачи продукции от указанного оборудования.

2. В целях обеспечения достоверности измерения и учета показателей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, организации при оснащении средствами измерения основного технологического оборудования выполняют следующие условия:

а) организации, осуществляющие производство этилового спирта, в том числе спирта-сырца (за исключением головной фракции этилового спирта, денатурированного этилового спирта, винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции, устанавливают:

- в спиртоприемном отделении перед передачей (приемкой) в спиртохранилище (склад), в случае закупки (получения) этилового спирта, используемого в качестве сырья при производстве этилового спирта;

- после эпруветки (фонаря) перед передачей этилового спирта в сливное отделение (спиртоприемное отделение), или на склад готовой продукции (спиртохранилище),

- в спиртоотпускном отделении до мерника перед:

наливом (отгрузкой) этилового спирта  в транспортную тару потребителя в случае поставки (передачи) его потребителям железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта, а также передачей этилового спирта  обособленному подразделению организации;

передачей этилового спирта  для  использования на  собственные нужды при производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, производстве денатурированного спирта;

б) организации, осуществляющие производство головной фракции этилового спирта, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- после холодильника перед передачей головной фракции этилового спирта  в спиртоприемное отделение, или на склад готовой продукции (спиртохранилище);

- в спиртоотпускном отделении до мерника перед наливом (отгрузкой) головной фракции этилового спирта в транспортную тару потребителя, в случае (передачи) его потребителям железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта, а также перед передачей головной фракции этилового спирта обособленному подразделению организации для  использования на собственные нужды при производстве спиртсодержащей продукции;

в) организации, осуществляющие производство денатурированного этилового спирта (денатурата) средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- в спиртоприемном отделении перед передачей (приемкой) в спиртохранилище (склад), в случае закупки (получения) этилового спирта, используемого в качестве сырья при производстве денатурированного этилового спирта;

- после окончания последней технологической операции по производству денатурированного этилового спирта перед его передачей на склад готовой продукции (спиртохранилище);

- в спиртоотпускном отделении до мерника перед наливом (отгрузкой) денатурированного этилового спирта в транспортную тару потребителя, в случае поставки (передачи) его потребителям железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта, а также перед передачей денатурированного этилового спирта обособленному подразделению организации для  использования на собственные нужды при производстве спиртсодержащей продукции;

г) организации, осуществляющие производство алкогольной продукции (за исключением вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, пива и пивных напитков), разливаемой в потребительскую тару, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- в приемном отделении перед передачей на склад (спиртохранилище, винохранилище) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции;

- перед машиной (автоматом) розлива, дозатором, комплектной установкой;

- после фасовочной машины (автомата), укупорочной, этикетировочной машин перед передачей продукции, разлитой в потребительскую тару, на склад указанные в настоящем подпункте организации устанавливают средства измерения, обеспечивающие учет продукции, разлитой в потребительскую тару;

д) организации, осуществляющие производство алкогольной продукции, (за исключением вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, пива и пивных напитков), не разливаемой в потребительскую тару, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- в приемном отделении перед передачей на склад (спиртохранилище, винохранилище) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции;

- после последней технологической операции перед передачей указанной алкогольной продукции, не разлитой в потребительскую тару, на склад;

- в отпускном отделении до мерника перед передачей указанной алкогольной продукции, не разлитой в потребительскую тару, потребителю (покупателю), в случае ее поставки (передачи), а также перед передачей указанной алкогольной продукции, не разлитой в потребительскую тару, обособленному подразделению организации для  использования на  собственные  нужды  при  производстве алкогольной продукции;

е) организации, осуществляющие производство газированных спиртных напитков, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- в приемном отделении перед передачей на склад (спиртохранилище, винохранилище) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции;

- после расходной емкости (напорной емкости) перед сатурацией;

- после фасовочной машины (автомата) (машины (автомата) розлива, комплектной установки, дозатора и т.д.) перед передачей газированных спиртных напитков, разлитых в потребительскую тару, на склад указанные в настоящем подпункте организации устанавливают средства измерения, обеспечивающие учет продукции, разлитой в потребительскую тару;

ж) организации, осуществляющие производство вина, фруктового вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, устанавливают в приемном отделении перед передачей на склад (винохранилище) виноматериалов или сусла, используемых в качестве сырья, в случае их закупки (получения);

Средства измерения, обеспечивающие учет продукции, разлитой в потребительскую тару, указанные в настоящем пункте организации устанавливают после фасовочной машины (автомата) (машины (автомата) розлива, комплектной установки, дозатора и т.д.) перед передачей указанной продукции, разлитой в потребительскую тару, на склад;

з) организации, осуществляющие производство виноматериалов, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают в приемном отделении перед передачей на склад (спиртохранилище) винного дистиллята, ректификованного винного дистиллята, виноградного дистиллята или ректификованного виноградного дистиллята, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции.

Средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, указанные в настоящем подпункте организации, устанавливают:

- в приемном отделении перед передачей на склад (винохранилище) виноматериалов, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции;

- после окончания последней технологической операции производства виноматериалов перед передачей виноматериалов на склад (винохранилище);

- в отпускном отделении до мерника перед наливом (отгрузкой) виноматериалов в транспортную тару потребителю (покупателю) в случае их поставки (передачи), а также перед передачей их обособленному подразделению организации для  использования на собственные нужды при  производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции;

и) организации, осуществляющие производство дистиллятов (в том числе винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- после перегонной установки (аппарата) перед передачей на выдержку, или на склад;

- в отпускном отделении до мерника перед наливом (отгрузкой) дистиллятов (в том числе винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) в транспортную тару потребителю (покупателю) в случае их поставки (передачи), а также перед их передачей обособленному подразделению организации для  использования на собственные  нужды  при производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции;

Средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, указанные в настоящем подпункте организации устанавливают в приемном отделении перед передачей на склад (винохранилище) виноматериалов, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции;

к) организации, не указанные в подпункте "з" настоящего пункта, осуществляющие производство спиртосодержащей продукции, не разливаемой в потребительскую тару, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- в приемном отделении перед передачей на склад (спиртохранилище, винохранилище) этилового спирта, алкогольной (за исключением вина,  фруктового вина, ликерного вина, винных напитков без добавления этилового спирта) и спиртосодержащей  продукции (за исключением виноматериалов), используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции;

- после окончания последней технологической операции производства конкретного вида спиртосодержащей продукции (фильтрации, смешивания, выдержки и т.д.) перед передачей готовой продукции на склад;

- в отпускном отделении до мерника перед наливом (отгрузкой) спиртосодержащей продукции в транспортную тару потребителю (покупателю) в случае ее поставки (передачи), а также перед передачей ее обособленному подразделению организации для  использования на собственные нужды при  производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции;

Средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции,  указанные в настоящем подпункте организации устанавливают в приемном отделении перед передачей на склад (винохранилище) вина,  фруктового вина, ликерного вина, винных напитков без добавления этилового спирта и виноматериалов, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции.

л) организации, не указанные в подпункте "з" настоящего пункта, осуществляющие производство спиртосодержащей продукции, разливаемой в потребительскую тару, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают:

- в приемном отделении перед передачей на склад (спиртохранилище, винохранилище) этилового спирта, алкогольной (за исключением вина,  фруктового вина, ликерного вина, винных напитков без добавления этилового спирта) и спиртосодержащей  продукции (за исключением виноматериалов), используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции;

- перед фасовочной машиной (автоматом) (машиной (автоматом) розлива, комплектной установкой, дозатором и т.д.) и после расходной емкости (напорной емкости);

- после фасовочной машины (автомата) (машины (автомата) розлива, комплектной установки, дозатора и т.д.) перед передачей спиртосодержащей продукции, разлитой в потребительскую тару, на склад устанавливают средства измерения, обеспечивающие учет продукции, разлитой в потребительскую тару.

Средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции,  указанные в настоящем подпункте организации устанавливают в приемном отделении перед передачей на склад (винохранилище) вина,  фруктового вина, ликерного вина, винных напитков без добавления этилового спирта и виноматериалов, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции.

м) организации, осуществляющие производство ликёрного вина разливаемого в потребительскую тару, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции, объема безводного (стопроцентного) спирта в готовой продукции, концентрации безводного спирта в готовой продукции,  устанавливают в приемном отделении перед передачей на склад (спиртохранилище, винохранилище) винного дистиллята, ректификованного винного дистиллята, виноградного дистиллята, ректификованного виноградного дистиллята, иного фруктового дистиллята, алкогольной и спиртосодержащей продукции, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции.

Средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции,   указанные в настоящем подпункте организации устанавливают:

- в приемном отделении перед передачей на склад (винохранилище) виноматериалов, используемых в качестве сырья, в случае закупки (получения) указанной продукции.

- после расходной (напорной) ёмкости перед фасовочной машиной (автоматом) (машиной (автоматом) розлива, комплектной установкой, дозатором и т.д.).

Средства измерения, обеспечивающие учет продукции, разлитой в потребительскую тару, указанные в настоящем подпункте организации устанавливают на линии розлива после машин (автоматов) с комбинацией функций фасовки (розлива) и укупорки;

н) организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков, разливаемых в потребительскую тару, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции,   устанавливают после расходной (напорной) ёмкости (форфаса) на максимально близком к указанной ёмкости расстоянии перед фасовочной машиной (автоматом) (машиной (автоматом) розлива, комплектной установкой, дозатором и т.д.);

Средства измерения, обеспечивающие учет продукции, разлитой в потребительскую тару, указанные в настоящем подпункте организации устанавливают на линии розлива или после машин (автоматов) с комбинацией функций фасовки (розлива) и укупорки;

о) организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков, не разливаемых в потребительскую тару, средства измерения, обеспечивающие измерение объема готовой продукции,   устанавливают после расходной ёмкости перед наливом (отгрузкой) указанной продукции в транспортную тару потребителю (покупателю) в случае её поставки (передачи), а также перед передачей её обособленному подразделению организации;

п) оснащение средствами измерения, а также их поверка, периодическое техническое обслуживание и ремонт осуществляется согласно обязательным требованиям и требованиям технической документации изготовителя изготовителя данных средств измерения. Техническое обслуживание и ремонт установленных средств измерения могут осуществлять уполномоченные производителями средств измерений индивидуальные предприниматели и специализированные организации, не являющиеся производителями этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

3. Места оснащения основного технологического оборудования средствами измерения указываются организацией в схеме оснащения основного технологического оборудования средствами измерения (далее - схема оснащения).

4. Схема оснащения составляется в двух экземплярах отдельно по спиртохранилищу, винохранилищу, каждой линии розлива алкогольной и спиртосодержащей продукции, иным производственным помещениям, где установлены средства измерения.

Схема оснащения подписывается лицами, ответственными за ее составление, а также лицом, ответственным за функционирование производственного подразделения организации, где установлены средства измерения, и лицом, ответственным за эксплуатацию средств измерения, установленных в организации,  утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации.

5. После оснащения средствами измерения основного технологического оборудования средства измерения пломбируются (опечатываются) должностным лицом территориального органа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения, в присутствии представителя организации, о чем делается запись должностным лицом территориального органа на схеме оснащения, с указанием описания оттисков пломб и (или) номеров печатей (голографических наклеек), использованных при опломбировании (опечатывании), и мест их размещения.

Информация о нанесенных пломбах и (или) голографических наклейках, их оттиски и номера, а также о местах их размещения, о  составленном акте  об опломбировании (опечатывании)  либо  о распломбировании (снятии пломб и печатей)  (далее – Информация)  указывается на оборотной стороне листа, на котором составлена схема оснащения.

При невозможности указания данной Информации на оборотной стороне листа, на котором размещена  схема оснащения, на схеме оснащения указывается количество листов, на которых она указана.

Информация подписывается лицом, ответственным за функционирование производственного подразделения организации, где установлены средства измерения, лицом, ответственным за эксплуатацию средств измерения, установленных в организации, другими лицами организации, присутствующими при проведении указанных действий, а также должностным лицом территориального органа Росалкогольрегулирования.

6. Один экземпляр схемы оснащения, оформленной в соответствии с требованиями пунктов №№ 3, 4, 5,  направляется в течение  3-х рабочих дней в территориальный Росалкогольрегулирования  первично, а также при каждом внесении изменений. Другой экземпляр остается в организации.