|  | Приложение № 1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от "___"______2012 г. № ____ |
| --- | --- |

# Порядок полной переработки барды

# (основного отхода спиртового производства)

# 1. Настоящий Порядок определяет требования к полной переработке барды (основного отхода спиртового производства) являющейся частью производства этилового спирта из зернового сырья и представляющей собой жидкий остаток, образующийся в результате перегонки зрелой бражки, содержащий нерастворимую часть исходного зернового сырья и дрожжевую биомассу.

# 2. Результатом полной переработки барды является продукция, срок годности или срок хранения которой составляет не менее шести месяцев с массовой долей влаги не более 12 % (далее – продукция переработки барды).

3. Для полной переработки барды используется необходимое технологическое оборудование, представленное в приложении № 2, а также иное оборудование, определяемое организацией в ее технических документах (стандартах (технических условиях), производственно-технологических регламентах), которое соответствует требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 38, ст. 4505; 2010, № 43, ст. 5511; 2011, № 14, ст. 1930).

4. Полная переработка барды осуществляется организациями при условии:

1) использования необходимого технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) продукции переработки барды, соответствующей обязательным требованиям, установленным соответствующими техническими регламентами или подлежащим применению до их вступления обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1, 1.1, 6.2 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140), а также техническим документам организации (стандартам (техническим условиям), производственно-технологическим регламентам);

2) соответствия процессов полной переработки барды техническим документам организации, содержащим план производственного контроля, осуществляемого аккредитованной лабораторией химического и технологического контроля организации или другой аккредитованной лабораторией по договору;

3) использования комплекса технологического оборудования, имеющего производительность, позволяющую полностью переработать весь объем барды, получаемой при использовании всего принадлежащего организации и установленного ею основного технологического оборудования для производства максимального возможного объема этилового спирта в месте нахождения данного оборудования;

4) исключения образования отходов и (или) стоков.

5. Для получения продукции переработки барды, предназначенной для кормления сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей, используется соответствующее пункту 3 настоящего приложения следующее технологическое оборудование:

а) для производства кормовой сухой барды – технологическое оборудование, указанное в пунктах 1-4 и 13 приложения № 2;

б) для производства глютена - технологическое оборудование, указанное в пунктах 1-3 и 13 приложения № 2;

в) для производства кормовых дрожжей и других кормовых добавок, полученных по технологии микробиологической биоконверсии, - технологическое оборудование, указанное в пунктах 1 – 10 и 13 приложения № 2;

г) для производства кормовых премиксов - технологическое оборудование, указанное в пунктах 1- 4, 11 и 13 приложения № 2;

д) для производства кормовых смесей – технологическое оборудование, указанное в пунктах 1 – 4, 11-13 приложения № 2.

6. Для производства (изготовления) иных продуктов переработки барды используется соответствующее пункту 3 настоящего приложения технологическое оборудование,  указанное в пунктах 1-4 и 13 приложения № 2 и иное оборудование, использование которого предусмотрено технологией производства.

|  | Приложение № 2 к Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от "___"_____2012 г. №___ |
| --- | --- |

# 30нПеречень технологического оборудования для осуществления полной переработки барды

1. Емкостное оборудование

2. Сушильное оборудование

3. Оборудование для отделения дисперсной фазы (в том числе декантеры, фильтр-прессы, центрифуги, осадители)

4. Выпарное оборудование (в том числе вакуум-выпарная установка)

5. Аппараты чистой культуры дрожжей

6. Дрожжерастильные аппараты

7. Биореакторы

8. Термолизаторы

9. Оборудование для аэрации

10 Блок газоочистки

11. Миксер

12. Гранулятор

13. Насосы

# Comments

Каких? Удобрения?