|  | Приложение № 1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от "___"_______2012 г. № ___ |
| --- | --- |

# Порядок утилизации барды (основного отхода спиртового производства) на очистных сооружениях

# 1. Настоящий Порядок определяет требования к утилизации барды.

2. Настоящим Порядком руководствуются организации (их филиалы и другие их территориально обособленные подразделения), осуществляющие производство этилового спирта из пищевого сырья, в результате хозяйственной деятельности которых образуется барда.

3. Утилизация барды в виде жидкого остатка, оставшегося после переработки барды в продукцию переработки барды, осуществляется с применением технологических приемов на специализированных установках и/или очистных сооружениях, имеющих производственную мощность, позволяющую полностью утилизировать фильтрат барды, вторичную барду и вторичные сточные воды с получением активного ила, органических удобрений на его основе, биогаза и сточных вод.

4. Очищенные стоки, направляемые в водоемы, после утилизации барды, фильтрата барды, вторичной барды и вторичных сточных вод должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов.

# 5. Для утилизации барды, поименованной в пункте 3, с образованием активного ила и биогаза используется установленное и введенное в эксплуатацию следующее технологическое оборудование и очистные сооружения:

# а) для активного ила - технологическое оборудование, указанное в пунктах 1-14 приложения № 2;

# б) для биогаза - технологическое оборудование, указанное в пунктах 1, 5, 15,16, 17, 18 приложения № 2;

# 6. Для утилизации цельной барды используются очистные сооружения в соответствии с принятой в организации технологией утилизации, указанные в пункте 19.

|  | Приложение № 2 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от "___"_______2012 г. № ___ |
| --- | --- |

Перечень технологического оборудования для утилизации барды

1. Емкостное оборудование

2. Анаэробные биореакторы

3. Биотенки

4. Эрлифтный аэратор

5. Биореактор

6. Отстойники первичной и вторичной ступени

7. Аэротенки-смесители первой и второй ступени

8. Гравийно-песчаные фильтры

9. Илоуплотнитель

10. Стабилизатор-уплотнитель аэробный

11. Дегельминтизатор

12. Станции биогенных веществ и обеззараживающих реагентов с насосами

13. Накопитель обезвреженных осадков

14. Газовые свечи для предотвращения сброса избыточного метана в атмосферу;

15. Газгольдер

16. Газовая система

17. Когенерационный блок

18. Аварийная факельная горелка и система безопасности

## 19. Очистные сооружения для:

19.1 механической очистки сточных вод

19.2  биологической очистки сточных вод

19.3 глубокой очистки сточных вод

19.4 физико-химической очистки сточных вод

19.5 адсорбционной очистки сточных вод

19.6 обработки осадка сточных вод