ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

СПИРТ ВИНОГРАДНЫЙ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2013

# ГОСТ Р

# Предисловие

# Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 091 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ________г. №___

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

# ©	Стандартинформ, 2013

# Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

### ГОСТ Р

Содержание

1 Область применения..................................................................................

2 Нормативные ссылки................................................................................

3 Термины и определения.............................................................................

4 Технические требования............................................................................

4.1 Характеристики...................................................................................

4.2 Требования к сырью и вспомогательным средствам......………

4.3 Упаковка.............................................................................…………..

4.4 Маркировка..........................................................................................

5 Правила приемки........................................................................................

6 Методы контроля........................................................................................ Транспортирование и хранение................................................................

Библиография......................................................……………..………...….

III

ГОСТ Р

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПИРТ ВИНОГРАДНЫЙ

Технические условия

Vine spirit.

Specifications

Дата введения

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на виноградный спирт, предназначенный для производства винодельческой продукции.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта, изложены в 4.1.3.3, 4.1.3.4, требования к качеству продукта – в 4.1.2, 4.1.3.1, 4.1.3.2, требования к маркировке – в 4.4.

2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51144-2009 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб

1

ГОСТ Р

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ Р 51653-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта

ГОСТ Р 51654-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот

ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ Р 51823-2001 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы

ГОСТ Р 52813-2007 Продукция винодельческая. Методы органолепти-ческого анализа

ГОСТ Р ____________ Дистиллят виноградный. Технические условия

ГОСТ 12280-75 Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов

ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта

ГОСТ 14138-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов

2

ГОСТ Р

ГОСТ 14139-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86  Сырье  и  продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932-86  Сырье  и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86  Сырье  и  продукты  пищевые.  Методы определения кадмия

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3

ГОСТ Р

3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применен термин с соответствующим определением:

виноградный спирт: Продукт с объемной долей этилового спирта не менее 86,0 %, изготовленный перегонкой сброженных виноградных выжимок, дрожжевых и гущевых осадков или виноградного дистиллята.

4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Характеристики

4.1.1	Виноградный спирт производят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.

4.1.2	Виноградный спирт по органолептическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Т а б л и ц а

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид Аромат Вкус | Бесцветная, прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений Сложный, характерный для виноградного спирта Чистый, жгучий, характерный для виноградного спирта |

* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации – санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке [1], [2], [3].

4

ГОСТ Р

4.1.3 По физико-химическим показателям виноградный спирт должен соответствовать следующим требованиям:

4.1.3.1 Объемная доля этилового спирта в виноградном спирте должна быть не менее 86,0 %.

4.1.3.2 Массовая концентрация летучих веществ в виноградном спирте должна быть не более 0,2 г/дм3 безводного спирта.

4.1.3.3 Массовая концентрация метилового спирта в виноградном спирте должна быть не более 2,0 г/дм3 безводного спирта.

4.1.3.4 Содержание токсичных элементов в виноградном спирте не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.

4.2 Требования к сырью и вспомогательным средствам

4.2.1 Для производства виноградного спирта применяют следующее сырье:

- сброженные виноградные выжимки;

- дрожжевые и гущевые осадки. Количество осадков не должно превышать 25 % от массы виноградных выжимок, а количество спирта, полученное из осадков – 35 % от общего количества спирта в конечном продукте;

- дистиллят виноградный по ГОСТ Р______.

* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации – санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке [1], [2], [3].

5

ГОСТ Р

При производстве виноградного спирта используют вспомогательные средства, которые в контакте с виноградным спиртом обеспечивают его качество и безопасность.

4.2.2 Сырье, применяемое для производства виноградного спирта, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1], [2], [3].

4.3 Упаковка

4.3.1 Упаковка виноградного спирта должна соответствовать [4].

4.3.2 Виноградный спирт упаковывают в транспортную упаковку, изготовленную из материалов, обеспечивающих его качество и безопасность.

4.4 Маркировка

Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям [5].

5	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Правила приемки - по ГОСТ Р 51144.

- Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов в виноградном спирте устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- Отбор проб - по ГОСТ Р 51144.

- Определение органолептических показателей - по ГОСТ Р 52813.

- Определение объемной доли этилового спирта - по ГОСТ Р 51653.

6

ГОСТ Р

- Массовую концентрацию летучих веществ рассчитывают по сумме содержания альдегидов, летучих кислот, высших спиртов, средних эфиров.

Определение массовой концентрации альдегидов - по ГОСТ 12280.

Определение массовой концентрации летучих кислот - по ГОСТ Р 51654.

Определение массовой концентрации высших спиртов - по ГОСТ 14138.

Определение массовой концентрации средних эфиров - по ГОСТ 14139.

- Определение массовой концентрации метилового спирта - по ГОСТ 13194.

Массовую концентрацию метилового спирта Х, г/дм3 безводного спирта, вычисляют по формуле:

где: 100 - коэффициент пересчета результатов определения метилового спирта на дм3 безводного спирта;

А - массовая концентрация метилового спирта, определенная по ГОСТ 13194, г/дм3;

С - объемная доля этилового спирта в виноградном спирте, %.

6.6 Определение токсичных элементов - по ГОСТ Р 51301, ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 51823, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, [6], [7], подготовка проб к минерализации - по ГОСТ 26929.

7

ГОСТ Р

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование и хранение виноградного спирта в соответствии с требованиями [1].

7.2 Виноградный спирт транспортируют железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в транспортной упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.3 Виноградный спирт хранят в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях, в таре (транспортной упаковке), изготовленной из материалов, обеспечивающих его качество и безопасность.

8

ГОСТ Р

Библиография

[1] ТР ТС 021/2011		Технический регламент Таможенного союза   «О безопасности пищевой продукции»

[2]	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

[3] СанПиН 2.3.2.1078-2001	Гигиенические требования безопасности и

пищевой ценности пищевых продуктов

[4] ТР ТС 005/2011	Технический регламент Таможенного союза    «О безопасности упаковки»

[5] ТР ТС 022/2011	Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

[6] МИ 2725-2002	Алкогольная и алкогольсодержащая продукция. Методика измерений массовой концентрации общей ртути методом атомной абсорбции

[7] МУК 4.1.986-2000	Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии

9

ГОСТ Р

УДК 663.5.002:006.354	ОКС 67.160.10	Н 74         ОКП 917620

Ключевые слова: виноградный спирт, термины и определения, технические требования, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение

10

ГОСТ Р

РАЗРАБОТАНО

Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский

институт пивоваренной, безалкогольной

и винодельческой промышленности

Россельхозакадемии

Директор                                                                                              Л.А. Оганесянц

Заместитель директора по

научной работе                                                                                       А.Л. Панасюк

Заведующая отделом

стандартизации и сертификации                                                Л.Н. Беневоленская

Заведующая отделом

технологии крепких напитков                                                          В.А. Песчанская

Заведующая сектором аналитических

методов анализа отдела

технологии крепких напитков                                                               В.П. Осипова

11