ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

ВИНОГРАДНАЯ ВОДКА

Общие технические условия

#### Настоящий проект стандарта не подлежит применению

#### до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2013

##### ГОСТ Р

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 091 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ____________ г. №_____

#### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом  информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

©	Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

### ГОСТ Р

Содержание

1 Область применения………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………..

3 Термины и определения…………………………………………………………..

4 Общие технические требования…………………………………………………..

4.1 Характеристики……………………………………………………………….

4.2 Требования к сырью и вспомогательным средствам……………………….

4.3 Упаковка……………………………………………………………………….

4.4 Маркировка……………………………………………………………………

5 Правила приемки…………………………………………………………………..

6 Методы контроля………………………………………………………………….

7 Транспортирование и хранение…………………………………………………

Библиография……………………………………………………………………….

III

ГОСТ Р

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНОГРАДНАЯ ВОДКА

Общие технические условия

Vine vodka.

General specifications

Дата введения

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на виноградную водку.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта, изложены в 4.1.3.5, 4.1.3.6, требования к качеству продукта – в 4.1.2, 4.1.3.1 – 4.1.3.4, требования к маркировке – в 4.4.

2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования

ГОСТ Р 51144-2009 Продукция винодельческая. Правила приемки и          методы отбора проб

1

ГОСТ Р

ГОСТ Р 51298-2008 Дистиллят винный. Технические условия

ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ Р 51653-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта

ГОСТ Р 51654-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот

ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ Р 51823-2001 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы

ГОСТ Р 52813-2007 Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа

ГОСТ Р 53095-2008 Спирт винный. Технические условия

ГОСТ Р 53396-2009 Сахар белый. Технические условия

ГОСТ Р 53921-2010 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной продукции. Общие технические условия

ГОСТ Р___________Дистиллят виноградный. Технические условия

ГОСТ Р___________Спирт виноградный. Технические условия

2

ГОСТ Р

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Технические условия

ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

ГОСТ 12280-75 Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров

ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа

ГОСТ 14138-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов

ГОСТ 14139-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

3

ГОСТ Р

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения         мышьяка

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения         свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения          кадмия

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный        метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4

ГОСТ Р

3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применен термин с соответствующим определением:

виноградная водка: Винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта не менее 37,5 %, изготовленный из винного или виноградного дистиллята с добавлением или без добавления винного или виноградного спирта и имеющий вкус и аромат используемого сырья.

4	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Характеристики

4.1.1	Виноградную водку производят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации *.

4.1.2	Виноградная водка по органолептическим показателям должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Таблица

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид Цвет Вкус и аромат | Прозрачная, без осадка и посторонних включений От бесцветного до янтарного Характерные для используемого сырья, без постороннего привкуса и запаха |

* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации –   санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке [1], [2], [3].

5

ГОСТ Р

4.1.3 По физико-химическим показателям виноградная водка должна        соответствовать следующим требованиям:

4.1.3.1 Объемная доля этилового спирта в виноградной водке с учетом допустимых отклонений должна быть не менее 37,5 %.

Для виноградной водки конкретного наименования в потребительской таре допустимые отклонения от объемной доли этилового спирта составляют           ± 0,3 %.

4.1.3.2 Массовая концентрация сахаров в виноградной водке в пересчете на инвертный сахар с учетом допустимых отклонений должна быть не более 25,0 г/дм3.

Для виноградной водки конкретного наименования допустимые отклонения от массовой концентрации сахаров составляют ± 2,0 г/дм3.

4.1.3.3 Массовая концентрация летучих веществ в виноградной водке должна быть не менее 1,4 г/дм3 безводного спирта.

4.1.3.4 Массовая концентрация железа в виноградной водке должна быть не более 1,5 мг/дм3.

4.1.3.5 Массовая концентрация метилового спирта в виноградной водке должна быть не более 2,0 г/дм3 безводного спирта.

4.1.3.6 Содержание токсичных элементов в виноградной водке не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.

* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации –           санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке [1], [2], [3].

6

ГОСТ Р

4.2 Требования к сырью и вспомогательным средствам

4.2.1 Для производства виноградной водки применяют следующее сырье:

- дистиллят винный по ГОСТ Р 51298;

- дистиллят виноградный по ГОСТ Р______;

- спирт винный по ГОСТ Р 53095;

- спирт виноградный по ГОСТ Р______;

- сахар-песок по ГОСТ 21;

- сахар белый по ГОСТ Р 53396;

- колер сахарный простой (Е 150а) по (4(;

- вода питьевая по [5], [6] с жесткостью не более 0,36оЖ для умягченной воды и не более 1,0оЖ для естественной неумягченной воды.

При производстве виноградной водки используют вспомогательные средства, которые в контакте с виноградной водкой обеспечивают ее качество и безопасность.

4.2.2 Сырье, применяемое для производства виноградной водки, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1], [2], [3].

4.3 Упаковка

4.3.1 Упаковка   виноградной   водки   должна   соответствовать   требованиям [7].

7

ГОСТ Р

4.3.2 Виноградную водку разливают в стеклянные бутылки по ГОСТ Р 53921, ГОСТ 10117.2, а также в сувенирную хрустальную, керамическую и стеклянную потребительскую тару, обеспечивающую качество и безопасность продукта.

4.3.3 Розлив виноградной водки в стеклянные бутылки производят по объему или по уровню.

Особенности упаковки в иную потребительскую тару должны быть установлены в технологической инструкции для виноградной водки конкретного наименования.

4.3.4 Объем продукта в единице потребительской тары должен соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке продукта на потребительской таре, с учетом допустимых отклонений.

Пределы допустимых отрицательных отклонений объема продукта в          одной упаковочной единице от номинального количества ( по ГОСТ 8.579.

4.3.5 Бутылки с виноградной водкой укупоривают укупорочными средствами, обеспечивающими ее качество и безопасность, а также герметичность укупоривания.

4.3.6 Бутылки с виноградной водкой упаковывают в транспортную           упаковку, обеспечивающую сохранность качества и безопасность продукта.

Упаковывание бутылок с виноградной водкой для районов Крайнего          Севера и приравненных к ним местностей производят в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

8

ГОСТ Р

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркирование проводят в соответствии с требованиями [8].

4.4.2 Маркирование потребительской тары с виноградной водкой – по ГОСТ Р 51074.

4.4.3 Маркирование транспортной упаковки с виноградной водкой в            потребительской таре - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

5	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Правила приемки - по ГОСТ Р 51144.

- Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов в виноградной водке устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Отбор проб - по ГОСТ Р 51144.

6.2 Определение органолептических показателей - по ГОСТ Р 52813.

6.3 Определение объемной доли этилового спирта - по ГОСТ Р 51653.

6.4 Определение массовой концентрации сахаров - по ГОСТ 13192.

6.5 Массовую концентрацию летучих веществ рассчитывают по сумме содержания альдегидов, летучих кислот, высших спиртов, средних эфиров.

9

ГОСТ Р

Определение массовой концентрации альдегидов - по ГОСТ 12280.

Определение массовой концентрации летучих кислот - по ГОСТ Р 51654.

Определение массовой концентрации высших спиртов - по ГОСТ 14138.

Определение массовой концентрации средних эфиров - по ГОСТ 14139.

6.6 Определение массовой концентрации железа – по ГОСТ Р 51823, ГОСТ 13195.

6.7 Определение массовой концентрации метилового спирта - по ГОСТ 13194.

Массовую концентрацию метилового спирта Х, г/дм3 безводного спирта, вычисляют по формуле:

где: 100 - коэффициент пересчета результатов определения метилового спирта на дм3 безводного спирта;

А - массовая концентрация метилового спирта, определенная по ГОСТ 13194, г/дм3;

С - объемная доля этилового спирта в виноградной водке, %.

6.8 Определение токсичных элементов - по ГОСТ Р 51301, ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 51823, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, [9], [10], подготовка проб к минерализации - по ГОСТ 26929.

10

ГОСТ Р

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование и хранение виноградной водки - в соответствии с требованиями [1].

7.2 Виноградную водку транспортируют железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.3 Виноградную водку хранят в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, при температуре не менее 50С.

11

ГОСТ Р

Библиография

[1] ТР ТС 021/2011		Технический регламент Таможенного союза    «О безопасности пищевой продукции»

[2]	Единые санитарно-эпидемиологические и        гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

[3] СанПиН 2.3.2.1078-2001	Гигиенические   требования безопасности и

пищевой ценности пищевых продуктов

[4] СанПиН 2.3.2.1293-2003	Гигиенические требования по применению 	пищевых добавок

[5] СанПиН 2.1.4.1074-2001	Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

[6] СанПиН 2.1.4.1175-2002	Гигиенические требования к качеству воды          нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

[7] ТР ТС 005/2011	Технический регламент Таможенного союза    «О безопасности упаковки»

[8] ТР ТС 022/2011	Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

[9] МИ 2725-2002	Алкогольная и алкогольсодержащая продукция. Методика измерений массовой концентрации общей ртути методом атомной абсорбции

[10] МУК 4.1.986-2000	Методика выполнения измерений массовой         доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии

12

ГОСТ Р

УДК 663.5.002:006.354	ОКС 67.160.10	Н 74         ОКП 917620

Ключевые слова: виноградная водка, термины и определения, общие технические требования, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение

13

ГОСТ Р

РАЗРАБОТАНО

Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский

институт пивоваренной, безалкогольной

и винодельческой промышленности

Россельхозакадемии

Директор                                                                                              Л.А. Оганесянц

Заместитель директора по

научной работе                                                                                       А.Л. Панасюк

Заведующая отделом

стандартизации и сертификации                                                Л.Н. Беневоленская

Заведующая отделом

технологии крепких напитков                                                          В.А. Песчанская

Заведующая сектором аналитических

методов анализа отдела

технологии крепких напитков                                                               В.П. Осипова

14