|  | Приложение № 1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от_________________г. №_____ |
| --- | --- |

Порядок составления расчёта мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по каждому виду продукции

Настоящий порядок применяется с целью определения минимально возможного годового объема производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (водки) на принадлежащем организации и установленном ею основном технологическом оборудовании для производства указанной продукции, а также в целях исключения требования об оснащении автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год.

- Порядок составления расчёта мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по каждому виду продукции (далее – Порядок) устанавливает правила составления расчёта мощности основного технологического оборудования (далее – основное технологическое оборудование) для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (далее – продукция) по каждому виду продукции, который представляется организацией в лицензирующий орган для получения лицензии на осуществление производства, хранения и поставок произведенного этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта, или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, а также в случае изменения производственной мощности в целях внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта.

- Мощностью основного технологического оборудования для производства продукции (далее – производственная мощность) признается максимально возможный годовой объем производства соответствующей продукции на принадлежащем организации и установленном ею основном технологическом оборудовании для производства соответствующей продукции, выраженный в декалитрах.

- Производственная мощность рассчитывается отдельно по каждому виду продукции, указанному в статье 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322, № 53, ст. 7584, 7611).

- Производственная мощность рассчитывается как сумма производственных мощностей предприятий, принадлежащих организации (далее – производственная мощность предприятия), по следующей формуле:

W = WП1 + WП2 + … + WПn

где:

W – производственная мощность;

WП1, WП2, WПn – производственные мощности предприятий, принадлежащих организации, дал/год.;

n – количество предприятий, принадлежащих организации.

- Производственная мощность предприятия равна производственной мощности установленного на нём ведущего технологического оборудования, которым признаётся оборудование одного из видов, отнесённых к основному технологическому оборудованию для производства соответствующего вида продукции, указанных в разделе I Перечня видов основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 января 2006 г. № 17-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 5, ст. 575; № 29, ст. 3257; 2010, № 30, ст. 4129):

- при производстве этилового спирта из пищевого сырья (ректификованного этилового спирта, спирта-сырца) - перегонные установки (аппараты), установки, колонны для очистки и ректификации этилового спирта (отделение ректификации);

- при производстве алкогольной продукции с использованием этилового спирта (водки) – угольно-очистительные батареи, оборудование линий розлива;

- при производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи – аппараты бродильные (отделения брожения и дображивания), оборудование линий розлива.

- Расчет производственной мощности осуществляется по основному технологическому оборудованию, имеющему наименьший показатель суточной мощности в пересчете на готовую продукцию ("узкое место").

- Производственная мощность ведущего технологического оборудования равна выраженному в декалитрах в год произведению максимально возможного суточного объёма производства продукции с его использованием и количества суток, составляющего нормативный годовой фонд времени его работы.

Производственная мощность ведущего технологического оборудования рассчитывается по следующей формуле:

WВТО = Vсут × T

где:

WВТО – годовая производственная мощность ведущего технологического оборудования, дал/год;

Vсут – максимально возможный суточный объём производства продукции с использованием ведущего технологического оборудования, дал/сут.;

T – количество суток, составляющее нормативный годовой фонд времени работы ведущего технологического оборудования.

Для предприятия по производству алкогольной продукции с использованием этилового спирта (водки) нормативный годовой фонд времени - не менее 287 суток в год; для предприятия по производству этилового спирта из пищевого сырья (ректификованного этилового спирта, спирта-сырца) нормативный годовой фонд времени - не менее 275 суток в год; для производства пива нормативный годовой фонд времени работы отделения брожения и дображивания - 338 суток в год (время брожения и дображивания в цилиндро-коническом танке – 14 суток, время брожения в бродильном танке по периодической схеме с учетом вспомогательных операций – 7,5 суток, время дображивания в лагерном танке по периодической схеме с учетом вспомогательных операций – 22 суток, общее время – 29,5 суток).

- В случаях использования ведущего технологического оборудования для производства разных видов продукции в расчете производственной мощности для производства продукции указывается количество суток, в течение которых ведущее технологическое оборудование используется для производства соответствующего вида продукции.

- Суточная мощность единицы ведущего технологического оборудования определяется исходя из её технических характеристик, указанных в технической документации (производительность в единицу времени, вместимость), а также длительности технологического цикла на соответствующем этапе технологического процесса, коэффициента заполнения ёмкости, указанных в технологической документации (технологических инструкциях, производственно-технологических регламентах, сводах правил, стандартах) и коэффициента пересчета производимого на данном технологическом цикле полуфабриката в готовую продукцию по следующим формулам:

- суточная мощность машин (автоматов) или линий розлива:

Wе= E ×n× t×V1

где:

We – суточная мощность машины (автомата) или линии розлива;

E – производительность машины (автомата)или линии розлива, упаковок/ч.;

n – количество машин (автоматов) или линий розлива;

t – количество часов в сутках, в течение которых осуществляется данная технологическая операция;

V1 – объем упаковки в декалитрах;

- cуточная мощность емкостного оборудования (объём продукции, производимой в сутки данным оборудованием в соответствии с технологией производства для конкретного вида емкостного оборудования при производстве соответствующего вида продукции):

WV = V ×n×К × t /К1 /Кпер

где:

WV – суточная мощность емкостного оборудования;

V –общая вместимость емкостей, выполняющих данную технологическую операцию, дал;

К – коэффициент заполнения ёмкости;

t – количество часов в сутках, в течение которых осуществляется соответствующая технологическая операция;

К1 – длительность технологического цикла емкости, ч;

Кпер. – коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию.

Определяется как отношение объема полуфабриката, используемого на изготовление готовой продукции, к объему готовой продукции.

Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию рассчитывается по формуле:

Кпер = Mпф / М гот

где:

Mпф - объем полуфабриката, необходимое для получения готовой продукции;

Мгот  - объем готовой продукции;

- суточная мощность оборудования, для которого производительность определяется технической документацией, как объём продукции в единицу времени, рассчитывается по формуле:

Wn = (А1 × n1+…+ Аn× nn)× t /Кпер

где:

Wn – суточная мощность оборудования, для которого производительность определяется технической документацией, как объём продукции в единицу времени;

А – производительность единицы вида оборудования в единицу времени (применяется в соответствии с технической документацией на указанное оборудование);

n – количество единиц вида оборудования;

t – количество единиц времени в сутках, в течение которых осуществляется данная технологическая операция;

Кпер. – коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию.