УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

от	г. №

Технические условия

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции в части оснащения оборудования для

учета объема перевозок этилового спирта и спиртосодержащей

продукции специальными техническими средствами регистрации

в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают

передачу данных о перемещении автотранспортных средств

на территории Российской Федерации в автоматизированную

систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей

продукции на территории Российской Федерации

I. Область применения

1.1. Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения оборудования для учета объема перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении автотранспортных средств на территории Российской Федерации в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации (далее - Технические условия) распространяются на специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении автотранспортных средств на территории Российской Федерации в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, которыми в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  "О  государственном    регулировании    производства

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2004, №45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. И; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; №31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322) оснащается автомобильный транспорт для перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (далее - специальные технические средства).

П. Общие положения

2.1. Состав специальных технических средств организаций, осуществляющих перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, определен Требованиях к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения, которыми оснащаются транспортные средства, осуществляющие перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (далее -Требования к специальным техническим средствам), утвержденными приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 7 сентября 2012 г. № 258 (Зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2012 г., регистрационный № 25722).

2.2. Образец структурной схемы автоматизированного рабочего места для передачи сведений в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации (далее - АСКП) представлен в Приложении № 1 к настоящим Техническим условиям.

III. Доступ организаций к использованию АСКП для внесения сведений о маршруте транспортного средства

3.1.	Передача в АСКП сведений о маршруте транспортного средства
осуществляющего перевозку этилового спирта (в том числе денатурата)
и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, осуществляется путем
предоставления организации доступа к централизованному WEB-pecypcy.

3.2.	Доступ к централизованному WEB-pecypcy осуществляется
с автоматизированного рабочего места организации, на основании
уникального логина и пароля.

IV. Технические условия функционирования

специальных технических средств и условия использования

автоматизированного рабочего места для передачи сведений в АСКП

4.1.	Технические условия функционирования специальных технических средств, устанавливаемых в организациях, осуществляющих перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции определены Требованиями к специальным техническим средства, утвержденным приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 6 сентября 2012 г. № 258.

4.2.	Технические условия функционирования автоматизированного рабочего места для передачи сведений в АСКП, приведены в Приложении № 2 к настоящим Техническим условиям.

4.1.

4.3.	При передаче сведений в АСКП должны соблюдаться следующие условия:

1)	для обмена данными должна использоваться информационно- телекоммуникационная сеть Интернет;

2)	для защиты информации должно использоваться антивирусное программное обеспечение, сертифицированное в соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 "О государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1993, № 41, ст. 8220 - 8235; 1997, №41, ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055, ст. 6079; 2009, №29, ст. 3617; 2010, №47, ст. 6033; 2011, № 30, ст. 4590, ст. 4596, № 46, ст. 6407).

4.4.	Автоматизированное рабочее место должно соответствовать безопасным условиям труда.

V. Сроки службы и использования автоматизированного рабочего места для передачи сведений в АСКП

5.1. Использование специальных технических средств допускается при условии, что ни у одной из их составных частей не истек срок службы, установленный производителем.

VI. Условия эксплуатации

6.1. При эксплуатации автоматизированного рабочего места для передачи сведений в АСКП должны выполняться следующие условия:

1)	электропитание технических средств должно осуществляться с использованием источника бесперебойного питания;

2)	все узлы одной электронной вычислительной машины и подключенное к ней периферийное оборудование должны быть запитаны от одной фазы электросети;

3) корпус системного блока и корпуса внешних устройств должны быть заземлены радиально с одной общей точкой;

5) квалификация лица, допущенного к автоматизированному рабочему месту для работы в АСКП, должна быть подтверждена документом о прохождении им в специализированном учебном центре курса подготовки по специализации "Эксплуатация программных средств АСКП". Прохождение данного курса подготовки должно осуществляться не реже одного раза в течение трех лет.