О порядке и форме расчёта мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 и пунктами 10 и 19 статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322, № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065, № 44, ст. 5635), подпунктом 5.2.1310 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 "О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2010, № 21, ст. 2618; № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251; № 42, ст. 5403; 2011, № 6, ст. 888, № 14, ст. 1935, 2012, № 7, ст. 852, № 34, ст. 4735; 2013, № 22, ст. 2814; № 33, ст. 4386, № 45, ст. 5822), во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № 724 "О ведении единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 30, ст. 4287) п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить:

1.1. Порядок расчёта мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Форму расчёта мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Е.Е.Махновского.

| Руководитель | И.Чуян |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от_________________г. №_____ |
| --- | --- |

Порядок

расчёта мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта

- Порядок расчёта мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (далее – Порядок) устанавливает правила составления расчёта мощности основного технологического оборудования организаций, осуществляющих производство этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта (далее соответственно – основное технологическое оборудование, продукция), который составляется по каждому виду продукции и представляется в Росалкогольрегулирование.

- Производственная мощность рассчитывается отдельно по каждому виду продукции:

этиловому спирту;

алкогольной продукции с использованием этилового спирта (кроме водки);

водке.

- Производственная мощность рассчитывается как сумма производственных мощностей обособленных подразделений (предприятий), принадлежащих организации, по следующей формуле:

W = WП1 + WП2 + … + WПn ,

где:

W – производственная мощность, дал/год;

WП1, WП2, WПn – производственные мощности обособленных подразделений (предприятий), принадлежащих организации, дал/год;

n – количество обособленных подразделений (предприятий), принадлежащих организации.

- Производственная мощность обособленного подразделения (предприятия) равна производственной мощности установленного на нём ведущего технологического оборудования, имеющего наименьший показатель мощности в пересчете на готовую продукцию ("узкое место").

В зависимости от вида деятельности "узким местом" являются:

- перегонные установки (аппараты);

- колонны для очистки и ректификации этилового спирта;

- емкостное оборудование;

- угольно-очистительные батареи;

- оборудование линий розлива.

- В случаях использования одного и того же технологического оборудования для производства разных видов продукции в расчете производственной мощности по каждому виду  продукции указывается количество суток в году, в течение которых ведущее технологическое оборудование используется для производства соответствующего вида продукции.

Производственная мощность такого оборудования определяется как сумма мощностей, рассчитанных по каждому виду продукции.

- Мощность технологического оборудования определяется исходя из его технических характеристик, длительности технологического цикла на соответствующем этапе технологического процесса, коэффициента заполнения ёмкости и коэффициента пересчета производимого на данном технологическом цикле полуфабриката в готовую продукцию.

- При производстве этилового спирта  для расчёта производственной мощности используется производительность следующего ведущего оборудования:

- перегонные установки (аппараты);

- колонны для очистки и ректификации этилового спирта;

- емкостное оборудование (при производстве дистиллятов).

Производственная мощность указанного оборудования рассчитывается по следующей формуле:

Wn = (А1 × n1+…+ Аn× nn)×Т/ Кпер,

где:

Wn – производственная мощность оборудования, дал/год;

А – производительность единицы вида оборудования в единицу времени (принимается в соответствии с технической документацией на указанное оборудование), декалитров в сутки;

n – количество единиц вида оборудования, штук;

Т - количество дней работы оборудования в году, принимается для производства этилового спирта (за исключением коньячных дистиллятов) не менее 275 суток,  для производства коньячных дистиллятов - 180 суток;

Кпер – коэффициент пересчета полуфабриката (продукции, находящейся в незавершенном производстве, то есть не прошедшей полный цикл технологической обработки, которая является конечным результатом данной технологической операции) в готовую продукцию (продукцию, прошедшую полный цикл технологической обработки и принятую на учёт в качестве готовой продукции, отгружаемой покупателю).

Определяется как отношение объема полуфабриката, полученного на данной технологической операции (при производстве этилового спирта - перегонке или ректификации) и использованного на изготовление готовой продукции, к объему готовой продукции.

Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию рассчитывается по формуле:

Кпер = Mпф / М гот ,

где:

Mпф – объем полуфабриката на данной технологической операции (объем этилового спирта на выходе из перегонной установки (аппарата) или колонны для очистки и ректификации этилового спирта) в пересчете на безводный спирт;

Мгот – объем готовой продукции, который можно получить из указанного объёма полуфабриката (объем этилового спирта, принятого на учет в качестве готовой продукции в пересчете на безводный спирт).

Производственная мощность емкостного оборудования (при производстве дистиллятов) рассчитывается по следующей формуле:

Производственная мощность емкостного оборудования рассчитывается по следующей формуле:

WV = (V1 ×n1+…+ Vn ×nn)×К × b / Кпер,

где:

WV – мощность емкостного оборудования, дал/год;

Vn – вместимость емкости, выполняющую данную технологическую операцию, дал (принимается в соответствии с технической документацией на емкостное оборудование);

nn – количество емкостей, выполняющих данную технологическую операцию, шт.;

К – коэффициент заполнения ёмкости  - отношение вместимости ёмкости к объёму заливаемого полуфабриката при выполнении данной технологической операции, (принимается в соответствии с технологической документацией);

b – количество технологических циклов (интервалов времени, в течение которых осуществляется данная технологическая операция (брожение, купажирование, выдержка), с учетом вспомогательных операций (перекачивание, мойка)) в год, (принимается в соответствии с технологической документацией).

Кпер. – коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию.

Определяется как отношение объема полуфабриката, полученного на данной технологической операции и использованного на изготовление готовой продукции, к объему готовой продукции.

Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию рассчитывается по формуле:

Кпер = Mпф / М гот ,

где:

Mпф – объем полуфабриката на данной технологической операции, необходимый для получения готовой продукции;

Мгот – объем готовой продукции, который можно получить из указанного объёма полуфабриката (принимается в соответствии с технологической документацией).

8. При производстве алкогольной продукции с использованием этилового спирта (кроме водки) для расчёта производственной мощности используется производительность следующего ведущего оборудования:

- емкостное оборудование;

- оборудование линий розлива.

Производственная мощность емкостного оборудования рассчитывается по следующей формуле:

WV = (V1 ×n1+…+ Vn ×nn)×К × b / Кпер,

где:

WV – мощность емкостного оборудования, дал/год;

Vn – вместимость емкости, выполняющую данную технологическую операцию, дал (принимается в соответствии с технической документацией на емкостное оборудование);

nn – количество емкостей, выполняющих данную технологическую операцию, шт.;

К – коэффициент заполнения ёмкости  - отношение вместимости ёмкости к объёму заливаемого полуфабриката при выполнении данной технологической операции, (принимается в соответствии с технологической документацией);

b – количество технологических циклов (интервалов времени, в течение которых осуществляется данная технологическая операция (брожение, купажирование, выдержка), с учетом вспомогательных операций (перекачивание, мойка)) в год, (принимается в соответствии с технологической документацией).

Кпер. – коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию.

Определяется как отношение объема полуфабриката, полученного на данной технологической операции и использованного на изготовление готовой продукции, к объему готовой продукции.

Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию рассчитывается по формуле:

Кпер = Mпф / М гот ,

где:

Mпф – объем полуфабриката на данной технологической операции, необходимый для получения готовой продукции;

Мгот – объем готовой продукции, который можно получить из указанного объёма полуфабриката (принимается в соответствии с технологической документацией).

Производственная мощность линий розлива рассчитывается по следующей формуле:

Wе= E ×n×k×Т×V1,

где:

We – мощность машины (автомата) или линии розлива, дал в год;

E – производительность машины (автомата) или линии розлива, упаковок/ч.;

n – количество машин (автоматов) или линий розлива, штук;

k - количество часов работы машины (автомата) в сутки;

Т – количество дней работы оборудования в году, принимается не менее 242;

V1 – объем потребительской упаковки (тары) в декалитрах.

9. При производстве водки для расчёта производственной мощности используется производительность следующего ведущего оборудования:

- угольно-очистительные батареи;

- оборудование линий розлива.

Производственная мощность угольно-очистительных батарей рассчитывается по следующей формуле:

Wn = (А1 × n1+…+ Аn× nn)×Т/ Кпер,

где:

Wn – производственная мощность оборудования, дал/год;

А – производительность угольно-очистительной батареи в единицу времени (принимается в соответствии с технической документацией на указанное оборудование), декалитров в сутки;

n – количество угольно-очистительной батарей, штук;

Т – количество дней работы оборудования в году, принимается не менее 343;

Кпер – коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию.

Определяется как отношение объема полуфабриката, полученного на данной технологической операции (при производстве водки – обработка сортировки на угольно-очистительной батарее) и использованного на изготовление готовой продукции, к объему готовой продукции.

Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию рассчитывается по формуле:

Кпер = Mпф / М гот ,

где:

Mпф – объем полуфабриката на данной технологической операции, необходимый для получения готовой продукции;

Мгот – объем готовой продукции, который можно получить из указанного объёма полуфабриката (принимается в соответствии с технологической документацией).

Производственная мощность линий розлива рассчитывается по следующей формуле:

Wе= E ×n×k×Т×V1,

где:

We – мощность машины (автомата) или линии розлива, дал в год;

E – производительность машины (автомата) или линии розлива, упаковок/ч.;

n – количество машин (автоматов) или линий розлива, штук;

k - количество часов работы машины (автомата) в сутки;

Т – количество дней работы оборудования в году, принимается не менее 242;

V1 – объем упаковки в декалитрах.

__________

|  | Приложение № 2 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от __________________г. №_____ |
| --- | --- |

Форма расчёта

мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта

Раздел 1. Общие сведения1

|  | наименование организации и её организационно-правовая форма |  |
| --- | --- | --- |
|  | идентификационный номер налогоплательщика организации |  |
|  | адрес (место нахождения) организации |  |
|  | адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности обособленным подразделением организации |  |
|  | вид лицензируемой деятельности организации в соответствии с государственным сводным реестром выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |  |
|  | номер лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – лицензия) |  |
|  | дата выдачи лицензии |  |
|  | дата окончания действия лицензии |  |
|  | вид продукции |  |

Раздел 2. Производственная мощность в целом по организации

| № п/п | Предприятие, принадлежащее организации | Производственная мощность предприятий, принадлежащих организаций (тыс. декалитров в год) 2 |
| --- | --- | --- |
|  | место нахождения2 | КПП2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| производственная мощность в целом по организации |  |

Раздел 3. Мощность предприятия3

Подраздел 3.1 вид предприятия место нахождения предприятия, принадлежащего организации КПП организации (обособленного подразделения) Подраздел 3.2 Ведущее технологическое оборудование предприятия № п/п Этап технологического процесса вид ведущего технологического оборудования 4 мощность единицы ведущего технологического оборудования, указанного в графе 2 (декалитров в год)3 1 2 3 4 сумма мощностей единиц ведущего технологического оборудования, задействованных в данном этапе технологического процесса (строка заполняется по каждому этапу технологического процесса) сумма мощностей единиц ведущего технологического оборудования, задействованных в данном этапе технологического процесса (строка заполняется по каждому этапу технологического процесса) производственная мощность основного технологического оборудования, имеющего наименьший показатель суточной мощности в пересчете на готовую продукцию ("узкое место") Подраздел 3.3 реквизиты технической и технологической документации, в соответствии с которой определена мощность указанных в подразделе 3.2 видов ведущего технологического оборудования № п/п наименование документа чем утверждён дата утверждения номер 1 2 3 4 5 Подраздел 3.4 вид продукции годовая производственная мощность ведущего технологического оборудования для производства продукции (декалитров в год) вид предприятия время работы, в течение которого осуществляется выпуск продукции, (сутки) мощность предприятия (декалитров в год) 1 2 3 4 5

(заполняется по каждому производственно-технологическому комплексу)

Примечания

- Раздел 1 заполняется в соответствии со сведениями, которые указываются в заявлении о выдаче лицензии на производство, хранение и поставки произведённого этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта, или лицензии на производство, хранение и поставки произведённой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (в части алкогольной продукции, производимой с использованием этилового спирта) при получении такой лицензии или в соответствии со сведениями, содержащимися в выданной лицензии.

- В графах 2 – 4 раздела 2 указываются соответствующие данные из раздела 3 по каждому предприятию, принадлежащему организации.

- Раздел 3 заполняется для каждого вида предприятия (обособленного подразделения), входящего в состав организации.

- Графа 3 подраздела 3.2 заполняется с указанием количества каждого вида ведущего технологического оборудования и его производительности (емкости).

Руководитель организации                    Подпись       __________           (расшифровка)

__________дата