Приложение № 2 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

Требования к складским помещениям организаций, осуществляющих

неподлежащую лицензированию деятельность по производству и обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции

- Настоящие Требования устанавливаются к складским помещениям, используемым для оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую упаковку (далее - продукция), осуществляющими неподлежащую лицензированию деятельность по производству и обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции.

- Складские помещения для хранения продукции, должны быть стационарные, отапливаемые и вентилируемые, предназначены для осуществления приемки, хранения, комплектации, отпуска и учета продукции (далее - складские помещения), и соответствовать следующим требованиям:

- изолированы от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными строительными конструкциями (перегородками);

- оборудованы измерительными приборами для контроля за температурно-влажностным режимом хранения продукции. Исправность таких приборов должна быть подтверждена соответствующими отметками о поверке средств измерений в паспортах на приборы. Измерительные приборы размещаются в складском помещении согласно их технической документации. В случае, если складское помещение состоит из смежных помещений, указанные приборы должны находиться в каждом таком помещении;

- оборудованы стеллажами и (или) поддонами, расположенными на расстоянии не менее 1 метра от систем отопления, водопроводных и канализационных труб;

- оборудованы светильниками;

- оконные проемы (при их наличии) оснащаются защитными устройствами (жалюзи, карнизами, иными защитными приспособлениями) обеспечивающими защиту от попадания на продукцию прямых солнечных лучей;

- иметь расположение строительных конструкций (за исключением временных строительных конструкций), которое соответствует техническому и (или) кадастровому паспорту.